ELEKTROSZTATIKA HÁZIDOLGOZAT

1. Két pontszerű töltés 1200N erővel hat egymásra.

Mekkora lesz a köztük lévő erő nagysága, ha

a./ az egyik töltés helyett egy kétszer akkorát veszünk,

b./ mind a két töltést a háromszorosára növeljük,

c./ az egyik töltést a felére csökkentjük,

d./ mind a két töltést a negyedére csökkentjük,

e./ a töltések közötti távolságot a felére csökkentjük,

f./ a töltések közötti távolságot a háromszorosára növeljük,

g./ nem levegőben, hanem vákumban vannak a töltések?

Minden esetben indokold állításodat!

2. Vizsgáld meg az alábbi elektromos mezőket!

a./ Rajzold be a megjelölt pontokban a térerősség vektorokat!

b./ Melyik mező homogén, én melyik nem? Miért?

c./ Rajzold be a b./ és az e./ ábrába azokat a pontokat, amelyekben ugyanakkora a térerősség nagysága, mint a kijelölt pontokban (B és E)!

d./ Rajzolj be az a./ és a c./ ábrákba olyan pontokat (A’ és C’), amelyekben kisebb a térerősség nagysága, mint a kijelölt pontokban (A és C)!

e./ Rajzolj be a d./ ábrába olyan pontot (D’), amelyben a térerősség nagysága nagyobb, mint a kijelölt pontban (D)!

3. Egy elektroszkópnak 2.10-6C negatív töltést adunk. Hány darab elektron van feleslegben rajta, ha tudjuk, hogy egy elektron töltése 1,6.10-19C?

4. A feladat megoldásához rendelkezésedre áll egy megdörzsölt műanyag rúd, egy megdörzsölt üvegrúd, és egy fémrúd.

a./ Hogyan tudnád megoldani, hogy az elektroszkóp negatív töltésű legyen? Több lehetőséget is írj!

b./ Hogyan tudnád megállapítani, hogy a feltöltött elektroszkópnak milyen töltése van?

c./ Hogyan tudnád megállapítani, hogy a két feltöltött elektroszkópnak azonos, vagy ellentétes a töltése?

a./                                          b./                                                           c./

5. A képen egy elektromos hal látható. Rajzold be az erővonalak irányát! Hol a legnagyobb a térerősség körülötte? Miből következtettél erre?

5. Egy 3.10-2 C nagyságú töltést körülveszünk egy 1m sugarú gömbbel.

Mekkora a térerősség nagysága a gömb felszínének pontjaiban?

Hány erővonal döfi át a gömbfelületet?

6. A rajz egy 5.104 N/C térerősségű homogén elektromos mezőt ábrázol. Az A és B pontok távolsága 40 cm, az A és C pontok távolsága 50 cm.

a./ Mekkora a térerősség az A, B, C és D pontokban?

b./ Mekkora erő hat az A pontba helyezett -2.10-4 C töltésre? Milyen irányú ez az erő?

c./ Mekkora  munkát végez az elektromos mező a b./ pontban említett töltésen, miközben az A pontból a B pontba jut?

d./ Számítsd ki az A-D távolságot!

e./ Mekkora  munkát végez az elektromos mező a b./ pontban említett töltésen, miközben az A pontból a C pontba jut?

f./ Mekkora  munkát végez az elektromos mező a b./ pontban említett töltésen, miközben a C pontból az A pontba jut?

g./ Mekkora  munkát végez az elektromos mező a b./ pontban említett töltésen, miközben az A pontból a D pontba jut?

h./ Számítsd ki UAB, UAC, UAD, UBA, UCA, UDA értékét!

7. A következő kérdések a mindennapok eseményeire vonatkoznak, de fizikai fogalmakkal, törvényekkel magyarázd meg a jelenségeket!

a./ Miért pattog a műszálas pulóver, amikor levesszük, vagy felhúzzuk?

b./ Miért nem tanácsos villámláskor esernyőt tartani a fejünk fölé?

c./ Mi a villám?

d./ Milyen színei vannak a földelő vezetéknek?

e./ Miért nyújt biztonságot viharban, ha beülünk az autóba?

# Text boxes

C

E

D

B

x

x

x

x

x

A

E = áll.

D

C

B

A